|  | ООО «Промышленные системы УФ-обеззараживания» |
| --- | --- |

187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, 25. Бесплатный многоканальный номер по РФ 8-800-500-07-28, (812) 929-53-58, www.uv-systems.ru, uv-systems@mail.ru

ОБЛУЧАТЕЛЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ – РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА

ООО «Промышленные системы УФ-обеззараживания» специализируется на проектировании, разработке и  изготовлении УФ оборудования для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением.

Производим УФ оборудование для обеззараживания  воды и воздуха, включающее более 200 наименований, в том числе нестандартное под заказ.

Предприятие разработало и внедрило УФ оборудование на более чем 6000 объектах. Все оборудование всегда имеется на складе предприятия и может быть отгружено Заказчику  в день оплаты.

Оборудование эффективно против бактерий, вирусов, микрофлоры, плесеней, дрожжей, споровых форм микроорганизмов в воздухе и на поверхностях.

Антимикробное действие УФ излучения кварцевой лампы, являющегося частью спектра электромагнитных волн (длина волны 205-315 нм) оптического диапазона, проявляется в деструктивно-модифицирующих фотохимических поражениях ДНК в клеточном ядре микроорганизмов, что приводит к гибели микробной клетки в первом или последующем поколениях.

ОБЛАСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ

- медицинские учреждения,

- фармацевтическая промышленность,

- образовательные и спортивные учреждения,

- предприятия общественного питания и торговли,

- предприятия пищевой промышленности.

Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный «ОДВ-РБ» предназначен для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением и предотвращения распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Принцип действия основан на УФ обеззараживании воздуха бактерицидным излучением при его прохождении с помощью малошумных вентиляторов через корпус, изготовленный из нержавеющей стали, с бактерицидными безозоновыми УФ лампами.

В конструкции корпуса имеются светозащитные решетки, которые  полностью исключают выход УФ излучения наружу. Рециркуляторы могут работать неограниченное время в присутствии людей в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантия самой низкой цены в России

| Наименование | Объем помещения, м3 | Производи-тельность**, м3/час | Потребляемая мощность, Вт | Исполнение | Габариты, HxLxB, мм | Цена, в том числе НДС,(0%*) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОДВ-РБ-50 | 50 | 100 | 60 | настенное/ передвижное | 100х70х500 | 7100 |
| ОДВ-РБ-100 | 100 | 100 | 90 | настенное | 110х90х750 | 12300 |
| ОДВ-РБ-100А*** | 100 | 80 | 90 | встраиваемое в потолок*** | 600х600х100 | 17500 |
| ОДВ-РБ-200 | 200 | 150 | 170 | настенное/ передвижное | 180х140х800 | 19900 |
| ОДВ-РБ-500 | 500 | 250 | 250 | настенное/ передвижное | 270х140х800 | 35600 |
| ОДВ-РБ-1000 | 1000 | 400 | 420 | настенное/ передвижное | 370х160х1160 | 46000 |
| ОДВ-РБ-1500 | 1500 | 600 | 670 | настенное/ передвижное | 370х160х1160 | 57500 |
| ОДВ-РБ-2000 | 2000 | 750 | 800 | настенное/ передвижное | 370х160х1160 | 68200 |
| ОДВ-РБ-3000 | 3000 | 2000 | 1200 | передвижное/ подвесное | 1200х600х600 | 95300 |
| ОДВ-РБ-4000 | 4000 | 2500 | 1400 | передвижное/ подвесное | 1200х600х600 | 122500 |
| ОДВ-РБ-5000 | 5000 | 3000 | 1500 | передвижное/ подвесное | 1200х600х600 | 145800 |

Цена на 2017 год.   *НДС не облагается

** Высокая степень обеззараживания по Staphylococcus Aurelis достигается оптимальным соотношением мощности бактерицидного потока УФ ламп и рециркуляции воздуха. Режим работы установки - постоянный в присутствии людей.

*** УФ оборудование для установки в подвесные потолки типа «АРМСТРОНГ» - встраиваемые и подвесные.

Все оборудование изготавливается из нержавеющей стали.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Определяют категорию помещения и предъявляют требования к бактерицидной эффективности системы обеззараживания воздуха помещения.

Методическое указание МУ 2.3.975-00 «Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздушной среды помещений организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли продовольственными товарами».

Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

Эксплуатация бактерицидных установок осуществляется в соответствии с Руководством Р3.1.863-98 МЗ РФ от 19.01.98 "Использование ультрафиолетового излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении".

УФ оборудование зарекомендовало себя как надёжное и простое в эксплуатации.

Оборудование имеет Регистрационное удостоверение Минздрава Российской Федерации и декларации о соответствии.

Производственное предприятие ООО «Промышленные системы УФ-обеззараживания» начало свою деятельность на отечественном рынке в 2006 году. За это время у нас сложилась настоящая команда профессионалов, специалисты которой наработали огромный практический опыт в изготовлении оборудования для обеззараживания воды и воздуха при помощи использования ультрафиолетового излучения.

Сейчас ассортимент нашей компании включает более чем 220 наименований УФ-стерилизаторов. Наше УФ оборудование установлено и эффективно работает примерно на 8000 объектах по всей территории нашей страны.

В 2012 году был запущен наш собственный новый завод, включающий четыре цеха по производству УФ оборудования для обеззараживания воды, воздуха и поверхностей. Это позволило нам не только предложить заказчикам качественные установки по самым выгодным ценам, но и минимизировать время поставки заказанного оборудования клиентам.

Для обеззараживания воды нами применяются безозоновые ультрафиолетовые амальгамные лампы низкого давления мощностью до 1000Вт. Они соответствуют самым строгим стандартам по безопасности окружающей среды. Срок службы таких ламп составляет до 16000 часов.

Приоритетами нашей работы являются:

- Полная безопасность нашей продукции для обеззараживания воды и воздуха.

- Максимальная оперативность изготовления оборудования под заказ.

- Неизменно отличное качество продукции.

- Самая конкурентоспособная цена и отличные скидки.

Мы заботимся о том, чтобы вы использовали только самый чистый воздух!